## Slide 1: 循环码
李丽香，彭海朋
北京邮电大学网络空间安全学院
网络与交换技术国家重点实验室

## Slide 2: 内容提要
伴随式、循环码的译码算法
生成多项式、生成矩阵、校验矩阵
定义、码字多项式、代数性质
系统循环码、除法器编码电路

## Slide 3: 循环码
一个数学理论在被搞得如此清楚以至于你能给马路上第一个遇到的人解释之前，不能算是完备的。————David Hilbert (1862—1943)
1949年，二元和三元Golay码
1957年，Prange提出循环码的概念
之后，Peterson和Kasami进一步开展了循环码的研究工作
1960s, Bose和Raychaudhuri进行了循环码最小距离方面的开创工作
1959年, Abramson进行了突发错误纠错方面的研究工作, Fire码

## Slide 4: 循环码的定义和优势
循环移位：将n重v=(vn-1, vn-2, … , v1, v0)的分量循环左移一位, 得到另一个n重v(1)=(vn-2, … , v1, v0, vn-1), 称为v的循环移位。若v的分量循环左移i位, 得到v(i)=(vn-i-1, … , v1, v0, vn-1, … , vn-i)。
循环码的定义：一个(n, k)线性码C，若它的每个码字的任何循环移位都仍然是一个码字，则称此码为循环码。
思考题：循环码特殊的代数结构导致其具有什么优点?
循环码的优势：具有许多固有的代数结构，可以找到各种实用的译码方法，使用具有反馈的线性移位寄存器可以容易的实现编码和伴随式计算。
举例：二元码C1={0000, 0101, 1010, 1111} 是一个循环码。

## Slide 5: 码字多项式
码字多项式：为研究循环码的代数特性，将码字v=(vn-1, vn-2, … , v1, v0)的各个分量看成是多项式
对应于码矢v(i)=( vn-i-1, … , v1, v0, vn-1, … , vn-i)的码字多项式为v(i)(x)=vn-i-1xn-1+vn-i-2xn-2+…+v1xi+1+v0xi+vn-1xi-1+…+vn-i+1x+vn-i
码字多项式v(i)(x)就是xiv(0)(x)/(xn+1)的余式。
的系数，此多项式称为v的码字多项式。
思考题：循环码有哪些代数性质?

## Slide 6: 循环码的代数性质
定理1：循环码C中次数最低的非零码字多项式是唯一的。
证明：令 是C中次数最低的码字多项式，若g(x)不唯一，则存在另一个码字多项式 ，由线性性质可知，g(x)+g*(x)也是一个码字多项式，但它的次数小于r，和前提矛盾，因此，循环码C中次数最低的非零码字多项式是唯一的。证毕。

## Slide 7: 循环码的代数性质
定理2：若g(x)=xr+gr-1xr-1+…+g1x+g0是(n, k)循环码C中次数最低的非零码字多项式, 则必有g0=1。
证明：若g0=0，则g(x)=x(xr-1+gr-1xr-2+…+g2x+g1)，将g(x)循环左移n-1位之后，可以得到一个次数更低的码字多项式，其次数为r-1，和前提矛盾，则必有g0=1。证毕。
结合定理1和定理2，知在(n,k)循环码中，次数最低的非零码字多项式形如g(x)=xr+gr-1xr-1+…+g1x+1。

## Slide 8: 循环码的代数性质
考虑多项式g(1)(x)=xg(x), g(2)(x)=x2g(x),…，g(n-r-1)(x)=xn-r-1g(x)都是g(x)的循环移位, 它们都是码字多项式, 次数分别为r+1, r+2, …, n-1。
根据码字多项式的线性性质可知，它们的任意线性组合
v(x)=un-r-1xn-r-1g(x)+…+u1xg(x)+u0g(x)=(un-r-1xn-r-1+…+u1x+u0)g(x)=也是C的码字多项式。
(n, k)循环码的码字多项式, 次数分别为r, r+1, r+2, … , n-1，次数小于或等于n-1并且是g(x)的倍式的二元多项式共有2n-r个, 它们是(n, k)循环码C的所有码字, 因此, 必有k=n-r或r=n-k。

## Slide 9: 循环码的代数性质
定理3：若g(x)是(n, k)循环码C中次数最低的非零码字多项式，一个次数小于或等于n-1的二元多项式f(x)是码字多项式当且仅当f(x)是g(x)的倍式。
证明：反证法。设f(x)是码字多项式且其次数小于或等于n-1, 假设f(x)=a(x)g(x)+b(x), deg(b(x))<r，
由线性性质知b(x)=f(x)+a(x)g(x)也是一个码字多项式,而deg(b(x))<deg(g(x))，这和前提矛盾，则只能当f(x)是g(x)的倍式的时候，f(x)是码字多项式。证毕。

## Slide 10: 生成多项式
定理1：在(n,k)循环码C中存在且仅存在一个次数为n-k的码字多项式g(x)=xn-k+gn-k-1xn-k-1+…+g2x2+g1x+1，称为生成多项式，使得每个次数小于或等于n-1的二元多项式是码字多项式当且仅当此多项式是g(x)的倍式。
根据该定理, (n, k)循环码的任意码字多项式可以表示为v(x)=u(x)g(x)=(uk-1xk-1+…+u2x2+u1x+u0)g(x)。
若u(x)的系数uk-1, … , u1, u0, 是待编码的k个信息数据, 则v(x)就是相应的码字多项式, 即用g(x)和u(x)相乘就完成了编码。
因此，一个(n, k)循环码就完全由次数最低的非零多项式g(x)决定, g(x)的次数等于一致校验位数的数目。

## Slide 11: 生成多项式
定理2：(n, k)循环码的生成多项式g(x)是xn+1的因式。
证明：根据PPT第5页的结论：码字多项式v(i)(x)就是xiv(0)(x)/(xn+1)的余式。则有xkg(x)=(xn+1)+g(k)(x)，而g(k)(x)是g(x)的k次循环移位，也是码字多项式，因此，它是g(x)的倍式。

## Slide 12: 生成多项式
定理3：若g(x)是一个n-k次多项式，并且是xn+1的因式，则g(x)生成一个(n, k)循环码。
举例：多项式x7+1可以分解为(x+1) (x3+x+1) (x3+x2+1)，其中有两个次数为3的因式，都可以生成(7,4)循环码，左边表格的循环码是由x3+x+1生成的，d=3，能纠1个错。

## Slide 13: 循环码的生成矩阵
考虑以 为生成矩阵的(n,k)循环码C，由于g(x), xg(x), … , xk-1g(x)张成C，将这k个多项式的k个n重做为k×n阶矩阵的行，一般选择前k-1位为0的向量作为g(x)，则得到C的生成矩阵为
其中g0=gn-k=1。

## Slide 14: 举例：求生成矩阵
考虑(7, 3)汉明码, n=7,k=3,k-1=2, 码字为(1001110), (0100111), (1010011), (1101001), (1110100), (0111010), (0011101), 因为码字(0011101)前面有k-1=2个零, 将它作为g(x), 即g(x)= x4+x3+x2+1, 得到
其中g0=gn-k=1。

## Slide 15: 一致校验矩阵
因为生成多项式g(x)是xn+1的因式, 所以存在另一个多项式 , 使得g(x)h(x)=xn+1, 此多项式h(x)称为码C的校验多项式h(x), 故可以得到码C的一致校验矩阵H。
设v=(vn-1, … , v1,v0 )是C的一个码矢, 则v(x)=a(x)g(x), 有v(x)h(x)=a(x)g(x)h(x)=a(x)(xn+1)=a(x)xn+a(x), 由于deg(a(x))≤k-1, 故在a(x)xn+a(x)中不会出现xn-1, … , xk+1, xk等各次幂, 于是v(x)h(x)的展开式中xn-1, … , xk+1, xk的系数等于零。
因此, 得到以下n-k个方程h0vn-j+h1vn-j-1+…+hkvn-j-k=0, j=1, … , n-k。则码C的一致校验矩阵为

## Slide 16: 系统形式的生成矩阵和一致校验矩阵
用生成多项式g(x)去除xn-k+i, 0≤i≤k-1, 有xn-k+i=ai(x)g(x)+bi(x), 其中 。由于xn-k+i+bi(x)是g(x)的倍式, 它是一个码字多项式。将这k个码字多项式排成k×n阶矩阵的行, 得到循环码C系统形式的生成矩阵

## Slide 17: 系统循环码的编码方法
给定循环码的生成多项式g(x), 可以使该码成为系统形式。
假定待编码的消息是u=(uk-1, … , u1, u0 ), 则对应的消息多项式为
u(x)=uk-1xk-1+…+u2x2+u1x+u0, 从而有xn-ku(x)=uk-1xn-1+…+u1xn-k+1+u0xn-k。
用生成多项式g(x)除xn-ku(x), 得到xn-ku(x)= a(x)g(x)+b(x), deg(b(x))<n-k。
于是xn-ku(x)+b(x)=a(x)g(x), 即xn-ku(x)+ b(x)是g(x)的倍式, 因而是C的码字多项式, xn-ku(x)+b(x)=uk-1xn-1+…+u1xn-k+1+ u0xn-k+bn-k-1xn-k-1+…+b2x2+b1x+b0 , 这对应码矢(uk-1, … , u1, u0, bn-k-1, … , b2, b1, b0), 此即为系统形式。
系统循环码的编码步骤如下：
步骤1：先用xn-k乘以消息多项式u(x)=uk-1xk-1+…+u2x2+u1x+u0；
步骤2：用生成多项式g(x)除xn-ku(x)，得到余式b(x)；
步骤3：联合b(x)和xn-ku(x)，得到码字多项式v(x)=xn-ku(x)+b(x)。
循环码的编码是由多项式的乘法、除法以及加法运算完成的, 这些运算都可以由移位寄存器、加法器以及门电路来实现。

## Slide 18: 复习：多项式的除法
举例：u(x)=x6+x4, g(x)= x4+x3+x2+1, 求u(x)/g(x)。
除数
被除数
余数
商
即 u(x)=(x4+x3+x2+1)(x2+x+1)+(x+1)
+
+
+
除数g(x)=1+x2+x3+x4
u(x)
被除数
D0
D1
D2
D3
输出商
对应的除法电路

## Slide 19: g(x)除法电路编码器
+
×
+
×
+
×
+
×
+
×
D0
D1
Dn-k-1
…
g0
g1
gn-k-1
g2
xn-ku(x)
门1
gn-k=1
门2
OR
编码电路的工作过程如下：
第1步：n-k级移位寄存器的初始状态都清零。门1通, 门2断, 进行移位, k个信息数据(或信息组u(x)=u0+u1x+u2x2+…+ uk-1xk-1的系数)被送入电路中, 高位次系数首先送入电路, 消息u(x)从线路的前端移入, 等价于用xn-k左乘u(x);
第2步：经k次移位后, u(x)全部被送入电路, 完成了除法运算, 此时寄存器中的n-k个数据就构成了余项, 它们就是一致校验数据;
第3步：门1断, 门2通, 经过n-k移位次后, 移出移位寄存器的n-k个校验元, 这n-k个校验元与原来的k个信息位组成n长的完整的码字;
第4步：门1通, 门2断, 送入第2组信息数据, 并重复上述过程。

## Slide 20: 除法器举例
+
+
u(x)
D0
D1
D2
D3
+
g(x)=1+x2+x3+x4

## Slide 21: 伴随式计算和错误检测
回忆：伴随式定义为S=rHT
对系统循环码而言, 是接收多项式,
是生成多项式, 用g(x)去除r(x)所得的余式, 就是伴随式s(x), 即r(x)=a(x)g(x)+s(x)。
∵ r(x)=v(x)+e(x), v(x)=q(x)g(x), r(x)=a(x)g(x)+s(x)
∴ q(x)g(x)+e(x)=a(x)g(x)+s(x)
∴ e(x)=[q(x)+a(x)]g(x)+s(x)
求伴随式的运算也可以用除法电路来实现

## Slide 22: 伴随式的性质
性质1：令s(x)是接收多项式r(x)的伴随式, 则用生成多项式g(x)除xs(x)所得的余式s(1)(x)就是r(x)循环移位一次r(1)(x)的伴随式。
性质2：(n, k)循环码能够检测长度小于等于n-k的任何突发错误, 换句话说, 每个长度小于等于n-k的突发错误的伴随式不等于0。
性质3：伴随式等于生成多项式除错误图样后所得的余式。
伴随式的这些性质对于译码非常有用。举例来说, 若e(x)是可以纠正的错误图样, 则e(x)的循环移位也是可以纠正的错误图样。

## Slide 23: 举例：求伴随式
g(x)=x3+x+1，r(x)=x6+x5+1

## Slide 24: 举例：画出求伴随式的电路
+
r(x)
S0
S1
S2
+
x3
x
g(x)=1+x+x3
1
g(x)除r(x)所得的余式就是x+1

## Slide 25: 循环码的译码
循环码的译码分为3步：1)计算伴随式; 2)由伴随式得到错误图样; 3)纠正错误。
具体过程描述如下：
1)根据接收矢量 计算出伴随式s(x);
2)检查s(x)是否与某个满足en-1=1的错误图样 相对应;
3)若s(x)与此类e(x)不相对应, 则接收多项式(存在缓存器中)和伴随式寄存器同时循环移一位, 从而得到r(1)(x)=rn-2xn-1+…+r0x+rn-1和与相对应的伴随式s(1)(x), 再次检查s(1)(x)是否与某个满足en-1=1的错误图样相对应;
4)若s(x)与某个满足en-1=1的错误图样相对应, 则第一位接收数据rn-1有误, 因而必须纠正, 这可以用rn-1+en-1实现;
5)这一纠正得到了修正的接收多项式r1(x)=(rn-1+en-1)xn-1+rn-2xn-2+…+r1x+r0;
6)把r1(x)和其伴随式同时循环移一位, 便得到接收多项式r1(1)(x)=rn-2xn-1+…+r0x+(rn-1+en-1), 再利用r1(1) (x)的伴随式s1(1) (x)纠正rn-2;
7)如此继续, 总共循环移n次后, 便完成译码。

## Slide 26: 通用的循环码译码器
…
…
r(x)
门
门
门
门
门
+
+
缓冲寄存器
伴随式寄存器
错误图样检测器
伴随式修正
反馈连接
纠正后的矢量

## Slide 27: 通用循环码译码器的译码算法
通用译码器由三个部分组成：1)伴随式寄存器; 2)错误图样检测器; 3)存储接收矢量的缓冲寄存器。
译码算法描述如下：
步骤1：接收矢量全部移入伴随式寄存器，便得到了伴随式，与此同时，接收矢量也存入缓冲寄存器;
步骤2：把伴随式读入检测器，以探测相应的错误图样，检测器的输出是一个与缓存器输出符号相应的错误估计值;
步骤3：由缓存器输出第一个接收符号，与此同时，伴随式寄存器移位一次。若检测到第一个接收符号是错误的，则检测器的输出给予纠正。检测器的输出也反馈到伴随式寄存器以修正伴随式。这样便得到了一个新的伴随式，它相应于向右移位1次后所得的修正接收矢量的伴随式;
步骤4：由第3步所得的新伴随式，用来检测第2个接收符号是否有错。译码器重复第2-3步。第2个符号的纠正方法和第一个接收符号一样;
步骤5：如上所述，译码器逐个符号地译接收矢量，直到从缓存器中读出全部接收矢量为止。

## Slide 28
谢谢聆听
敬请批评指正

## Slide 29: 码字多项式
码字v(0)=(vn-1, vn-2, … , v1, v0)左移一位，得到v(1)=(vn-2, … , v1, v0, vn-1)，
类似的，得到 v(2)=(vn-3,vn-4,…,vn-2)
v(0)(x)=vn-1xn-1+vn-2xn-2 +…+v1 x+v0
v(1)(x)=vn-2xn-1+vn-3xn-2+…+v0 x+vn-1
v(2)(x)=vn-3xn-1+vn-4xn-2+…+vn-1 x+vn-2
v(i)(x)=vn-i-1xn-1+vn-i-2xn-2+…+v1xi+1+v0xi+vn-1xi-1+…+vn-i+1x+vn-i
因而有 v(1)(x)= xv(0)(x) mod (xn+1)
v(2)(x)= xv(1)(x)=x2v(0)(x) mod (xn+1)
xiv(0)(x)=vn-1xn+i-1+vn-2xn+i-2 +…+vn-i-1xn-1+…+v1xi+1+v0xi=
vn-i+vn-i+1x+…+vn-1xi-1+v0xi+v1xi+1 +…+vn-i-1xn-1+
vn-i (xn+1)+vn-i+1x(xn+1)+…+vn-1xi-1(xn+1) =q(x)(xn+1)+v(i)(x)
其中q(x)= vn-i +vn-i+1x+…+vn-1xi-1
码字多项式v(i)(x)就是xiv(0)(x)/(xn+1)的余式。

## Slide 30: 对偶码的生成矩阵
定理：(n, k)循环码C的生成多项式为g(x), 则C的对偶码Cd也是循环码，且由多项式xkh(x-1)生成，且h(x)=(1+xn)/g(x)。
证明提示：因为g(x)是C的生成多项式, 所以h(x)g(x) =xn-1。故有h(x-1)g(x-1)=x-n-1, 即xkh(x-1)xn-kg(x-1)=1-xn, 因此, 有xkh(x-1)|(xn-1)。